## Slide 1
Программа ДПП ПК «Подготовка и контроль управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы»
Москва 2025

## Slide 2: Структура программы
Модуль 1 : «Автоматизированная разработка управляющих программ для токарных станков с ЧПУ»
Модуль 2 : «Разработка управляющей программы токарной обработки на УЧПУ»

## Slide 3
Модуль 1 : «Автоматизированная разработка управляющих программ для токарных станков с ЧПУ»
Лекция # 1
«Введение в процесс числового программного управления токарной обработки»

## Slide 4: Лекция #1
Числовое программное управление – процесс управления обработкой заготовки на станке по управляющей программе, в которой данные заданы в цифровой форме (здесь и далее приведена терминология ГОСТ 20523-80 Устройства числового программного управления станками. Термины и определения)
Система числового программного управления станком СЧПУ – совокупность функционально взаимосвязанных и взаимодействующих технических и программных средств, обеспечивающих числовое программное управление станком.

## Slide 5: Лекция #1
Устройство числового программного управления станком (УЧПУ) – устройство, выдающее управляющие воздействия на исполнительные органы станка в соответствии с управляющей программой и информацией о состоянии управляемого объекта. Английское наименование Numerical control(NC).
УЧПУ подразделяются на:
позиционные；
контурные；
адаптивные
групповые.

## Slide 6: Лекция #1
Позиционное УЧПУ – устройство в котором программирование перемещений рабочих органов оборудования, происходит с заданной точки, причем траектории перемещений не задаются.
Контурное УЧПУ – устройство в котором программирование перемещений рабочих органов оборудования, происходит по заданной траектории и с заданной скоростью для получения необходимого контура обработки.
Адаптивное УЧПУ – устройство в котором обеспечивается автоматическое приспособление процесса обработки заготовки к изменяющимся условиям обработки по определенным критериям.

## Slide 7: Лекция #1
Групповое УЧПУ – компьютеризированное устройство обеспечивающее программное управление группой станков имеющее общую память для хранения управляющих программ, распределяемых по запросам от станков. Английское наименование Direct numerical control (DNC).

## Slide 8: Лекция #1
УЧПУ
1
2
Аппаратное обеспечение
*программируемое устройство
*не изменяемое устройство
2. Программное обеспечение
Обеспечение устройства числового программного управления

## Slide 9: Лекция #1
Аппаратное устройство числового программного управления станком — алгоритмы работы которого реализуются схемным путем и не могут быть изменены после изготовления устройства
Программируемое устройство числового программного управления станком –устройство числового программного управления станком, алгоритмы работы которого реализуются с помощью программ, вводимых в его память, и могут быть изменены после изготовления устройства
Программное обеспечение системы числового программного управления станком – совокупность программ и документации на них для реализации целей и задач системы числового программного управления станком

## Slide 10: Лекция #1
Тип УЧПУ по функциональной ориентации управляемых станков | Класс УЧПУ по возможностям формообразования и дополнительным признакам |  |  |  |  | Условное обозначение (русское/ латинское)
 | Цикловой | Позиционный | Контурный по двум осям | Контурный по трем осям | Контурный по более чем по трем осям | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Токарные станки | - | - | Нарезание резьб, включая коническую | Угловое позициони-рованиеие шпинделей; Нарезание конической резьбы | Нарезание конической резьбы на двухш-пиндельных станках | Т/Т
* - ГОСТ 21021-2000 Устройства числового программного управления Общие технические требования
Особенности УЧПУ для токарных станков*

## Slide 11: Лекция #1
Основные технологические функции УЧПУ для токарных станков*
* - ГОСТ 21021-2000 Устройства числового программного управления Общие технические требования
Технологическая функция | Класс УЧПУ для токарных станков |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Позиционирование | О | О | О | О | О
Контурная обработка по двум осям | - | - | О | О | О
Контурная обработка по трем осям | - | - | - | О | О
Виды интерполяции : линейная | - | - | О | О | О
круговая | - | - | О | О | О
винтовая | - | - | - | - | -
cплайн | - | - | Р | О | О
Нарезка резьбы | - | - | О | О | О
Позиционирование шпинделя | - | - | Р | О | О
0-цикловой класс УЧПУ; 1-позиционный класс УЧПУ; 2-контурный по 2м осям ; 3-контурный по 3м осям; 4-по более чем 3м осям класс УЧПУ

## Slide 12: Лекция #1
Основные технологические функции УЧПУ для токарных станков*
* - ГОСТ 21021-2000 Устройства числового программного управления Общие технические требования
0-цикловой класс УЧПУ; 1-позиционный класс УЧПУ; 2-контурный по 2м осям ; 3-контурный по 3м осям; 4-по более чем 3м осям класс УЧПУ
Технологическая функция | Класс УЧПУ для токарных станков |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Возможность корректировки подачи на ходу | - | Р | О | О | О
Программная компенсация систематической погрешности по осям | - | Р | О | О | О
Автоматическая смена инструмента | - | Р | 0 | 0 | 0
Программная компенсация | - | Р | 0 | 0 | 0
Обработка с защитным припуском | - | О | О | О | О
Задание размера с числовым или буквенным допуском | - | Р | О | О | О
Функция «Предустановка» | - | - | О | О | О
Рекомендации оператору по режимам обработки | - | - | Р | Р | Р
Учет радиуса инструмента(эквидистанта) | - | О | О | О | О

## Slide 13: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Процесс механической обработки заготовок на токарных станках с числовым программным управлением осуществляется в результате рабочих движений заготовки и инструмента, а точность получаемых при этом размеров определяется точностью расположения вершины резца относительно оси вращающейся заготовки.
Для обеспечения требуемой точности размеров детали инструмент и заготовка должны занимать строго определенное положение друг относительно друга при обработке той или иной поверхности.

## Slide 14: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Выполнить эти условия в автоматическом режиме можно лишь в том случае, если исполнительные органы станка перемещать в выбранной системе координат. Задавая координаты исполнительных органов в управляющей программе, можно обеспечить обработку заготовки по определенному контуру.
Следовательно, обязательное условие, обеспечивающее обработку заготовок с заданной точностью, – наличие систем координат в станке, которые можно выбрать различным образом.

## Slide 15: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Для сокращения трудозатрат при составлении управляющей
программы, упрощения наладки станка и уменьшения объема необходимых вычислений выбор систем координат и направления осей, по которым перемещаются исполнительные органы станка, стандартизованы.
В ГОСТе 23597-79 Станки металлорежущие с числовым программным управлением .Обозначение осей координат и направлений движений. Приведены примеры

## Slide 16: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
В стандартной системе координат станка положительные направления осей X, Y, Z определяются по правилу правой руки.
Большой палец указывает положительное направление
оси абсцисс (X), указательный – оси ординат (У), средний – оси
аппликат (Z).

## Slide 17: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Положительные направления вращения вокруг осей X, Y, Z определяются вторым правилом правой руки. Согласно этому правилу большой палец располагают поочередно по направлению оси X, Y, Z, тогда остальные согнутые пальцы укажут положительное направление вращения относительно рассматриваемой оси

## Slide 18: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Движение по оси Z
Ось Z определяется по отношению к шпинделю главного движения, то есть шпинделя вращающего заготовку в станках токарной группы.
При неповоротной оси основного шпинделя одну из трех осей стандартной трехкоординатной системы, параллельную оси шпинделя, следует принять за ось Z.Движение по оси Z в положительном направлении должно соответствовать направлению отвода инструмента от заготовки.

## Slide 19: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Движение по оси X
Ось Х должна быть расположена предпочтительно горизонтально и параллельно поверхности крепления заготовки. На токарных станках движение по оси Х направлено по радиусу заготовки и параллельно поперечным направляющим. Положительное движение по оси Х происходит, когда инструмент, установленный на главном резцедержателе поперечных салазок, отходит от оси вращения заготовки.

## Slide 20: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Движение по оси Y
Положительное направление движения по оси Y
следует выбирать так, чтобы ось Y вместе с осями Z и Х
образовывала правую прямоугольную систему координат
Начало стандартной системы координат
Расположение начала стандартной системы
координат (X=0 Y=0 Z=0) следует выбирать
произвольно .

## Slide 21: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Вращательные движения
Направление поворота вокруг осей X,Y и Z задается в управляющей программе адресами А,В и С соответственно, а направление вращения вокруг оси Z для токарного станка – адресом С.
Дополнительные движения
Если дополнительно к первичным прямолинейным движениям X,Y,Z имеются вторичные движения параллельно им, их следует обозначать U,V и W.

## Slide 22: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Токарно-винторезный станок
Токарно-револьверный станок
Токарно-карусельный станок

## Slide 23: Лекция #1
Системы координат и движения по осям токарного станка с ЧПУ
Лоботокарный станок

## Slide 24: Лекция #1
Пространственные точки токарного станка с ЧПУ
При обработке заготовки на токарном станке с ЧПУ
используют три координатные системы. Первая система – система
координат станка, которая имеет начало отсчета в точке М от первой буквы английского слова «machine», которое в переводе на русский язык означает «станок». Нулевая точка станка М
определяется изготовителем и не может
быть изменена.

## Slide 25: Лекция #1
Пространственные точки токарного станка с ЧПУ
Вторая координатная система представляет собой систему
координат детали (программы обработки детали) Ноль детали здесь обозначается буквой W от первой буквы английского слова
«workpeace», которое означает в переводе на русский язык «заготовка». Она может быть выбрана произвольно и должна располагаться там, где начинается отсчет
большинства размеров на рабочем чертеже
изделия

## Slide 26: Лекция #1
Пространственные точки токарного станка с ЧПУ
Третья система координат – система координат режущего инструмента, в которой определено положение вершины резца относительно базовой точки элемента станка, несущего инструмент. Ноль инструмента обозначается первой буквой Т от английского слова «tool», которое в переводе означает «инструмент»

## Slide 27: Лекция #1
Пространственные точки токарного станка с ЧПУ
Референтная точка
Для обнуления измерительной системы осуществляется подвод к референтной точке R, от английского слова «reference», так как подвод к нулевой точке станка в большинстве случаев невозможен.
Таким образом СЧПУ находит свое начало
отсчета в системе измерения перемещения.

## Slide 28
Благодарю за внимание!